## Slide 1
Diplomvortrag
MIRP
Map Information
Routing Protocol
Arndt Oberhöffken
28.6.2004

## Slide 2: Inhalt
Mobile Ad-Hoc Netzwerke (MANET)
Positionsbasierte Routingalgorithmen
Contention Based Forwarding
MIRP Algorithmus
Zusammenfassung
Notes: NODE = Fahrzeug = Netzwerkteilnehmer !!!

## Slide 3: Mobile Ad-Hoc Netze MANET
Begrenzt durch Funkreichweite
Jeder Teilnehmer ist Endsystem und Router zugleich
Einsatzbereich besonders interessant in Gebieten, deren Infrastruktur durch Krieg oder Umweltkatastrophen zerstört wurde oder generell dort, wo keine feste Infrastruktur vorhanden ist
Das Verbauen von Wireless LAN Controllern in Fahrzeugen begründet die Vehicular Ad-Hoc Networks (VANET)

## Slide 4: Vehicular Ad-Hoc Networks VANET
Einige Hauptprobleme von MANET sind schlagartig gelöst
  Stromversorgung für die Mobilen Geräte in Kfz ist unproblematisch
  Die Rechenleistung der angeschlossenen Geräte stellt keine wirkliche Begrenzung mehr dar
  GPS ist in modernen Fahrzeugen verfügbar
Einsatzgebiete:
  Verbreitung von Verkehrs- und Sicherheitsbezogenen Meldungen, wie z.B. Stau, schlechte Straßenbeschaffenheit oder Glatteis

## Slide 5: VANET
Der Umstand, dass
Fahrzeuge an Straßen gebunden
und
Straßen meist Geschwindigkeitsbeschränkungen aufweisen
ergibt eine sehr interessante Forschungsumgebung.

## Slide 6: IEEE 802.11 WLAN
Direct Sequence Spread Spectrum 2,4 GHz Frequenzband
Notes: HIDDEN next
Kurz andeuten, dass MAC oben drüber kommt

## Slide 7: The Hidden Node
Hidden Node Problem
C sendet an B und A kann dies nicht feststellen
Transmission A→B kollidiert mit C→B

## Slide 8: Media Access Control MAC
Zugriffsmethoden:
Point Coodrination Function (PCF)
  Benötigt Access Points und widerspricht dem MANET Prinzip
Distributed Coordination Function (DCF)
  CSMA / CA
  Extended CSMA / CA (handover)
    Ready to Send Paket mit Informationen über den kommenden Datentransfer (ID des Empfängers, Datenvolumen und Dauer des Transfers inklusive Anfrage, Daten und Bestätigung)
    Clear to Send

## Slide 9: Media Access Control MAC
  IFS – Inter Frame Spaces
  Verschiedene Prioritäten Short-ISF > PCF > DCF
  Wettbewerbsfenster mit vielen Timeslots
Notes: Short Inter Frame Spaces
PCF
DCF

## Slide 10: Routing Strategien
Topologiebasiert / reaktiv
Topologiebasiert / proaktiv
Positionsbasiert / reaktiv
Positionsbasiert / proaktiv

## Slide 11: Contention Based Forwarding CBF
Positionsbasierter Routingalgorithmus
Kommt ohne Nachbarschaftsanzeiger (Beacons) aus
Verantwortung für Bestimmung welche Node das Packet weiterleitet liegt nicht länger im Absender, sondern der Empfänger entscheidet auf Grund seiner Eignung, ob er als möglicher Weiterleiter geeignet ist
Greedy (bester Fortschritt) – Weiterleitung mit Unterdrückung möglicher anderer Weiterleiter in Reichweite anhand der Packet ID

## Slide 12: CBF Paket Duplikation
Ziel
möglicher Nächster
Weiterleiter

## Slide 13: CBF Reuleaux Triangel
Zum Eingrenzen, bzw. Begrenzen der möglichen Weiterleitungsfahrzeuge wird in CBF das Reuleaux Dreieck benutzt.
Alle möglichen Weiterleiter befinden sich zueinander in Funkreichweite, somit werden Duplikate verhindert.

## Slide 14: MIRP
Abstraktion:
Straßen als physikalische Verbindung, wenn genug Teilnehmer die Straße befahren, dass eine Weiterleitung zur nächsten Kreuzung erfolgreich ist.
Kreuzungen als Knotenpunke zwischen den Straßenabschnitten bekommen eine besondere Bedeutung, da sie Wissen über die Link States sammeln und verbreiten.

## Slide 15: MIRP
MIRP unterteilt die Teilnehmer in 3 Arten
0 - Kreuzungsfahrzeuge, im Status Slave
1 - Straßenfahrzeuge, nicht in Reichweite einer Kreuzung
2 - Kreuzungsfahrzeuge, im Status Master
Fahrzeuge gelten als Kreuzungsfahrzeuge, wenn sie einen gewissen Abstand zum Mittelpunkt unterschreiten (r = 7 Meter im Kommenden).

## Slide 16: MIRP Junction Node - Slave
Standard Zustand bei Ankunft in Kreuzung
Nehmen nicht direkt an der Weiterleitung teil
Übernehmen in letzter Instanz CBF Weiterleitung der Streetnodes, sollte kein Kreuzungs-Master antworten
  Müssen daher um extra Zeitspanne verzögert werden, weil sonst Slaves, die sich genau im Abstand r befinden ohne Delay die Weiterleitung beginnen und so einen etwaigen Master stören würden

## Slide 17: Delayed Slave
  t = T• (1– p) t = Verzögerung, T = max. Verzögerung, p = Fortschritt → Ziel, p є [0,1];
p = (d(Ziel, Quelle) – d(Ziel, Nächster))/r
d = Entfernung(A→B),
r = Funkreichweite

## Slide 18: MIRP Streetnode
Übernahme der CBF Grundidee, dass der Empfänger an Hand seiner Eignung entscheidet, ob er an dem Weiterleitungsprozess teilnimmt
Weiterleitung der Pakete von Kreuzung zu Kreuzung mittels des CBF Contention Prinzips
Da die Breite der Straße << Funkreichweite werden Paketduplikate auf Grund von mehreren von einander unbemerkten Weiterleitern unmöglich

## Slide 19: MIRP Streetnode
Bei Paketursprüngen werden die Pakete zur Wegewahl an die angrenzende Kreuzung geschickt, die näher am Ziel liegt.
Der dortige Master kann bessere Routing Entscheidungen treffen

## Slide 20: MIRP Junction Node - Master
Jede Kreuzung mit mindestens einem Fahrzeug soll genau einen Master haben
Er versendet Linkstate Request & Replies zu den angrenzenden Kreuzungen
Der Empfang von Linkstate Replies, sowie Datenpakete anderer angrenzender Kreuzungen führt zu Routingtabelleneinträgen

## Slide 21: Berlin Neukölln

## Slide 22: MIRP

## Slide 23: Results

## Slide 24: MIRP

## Slide 25: MIRP

## Slide 26: Verabschiedung
Vielen Dank für Ihr Interesse