## Slide 1
Diplomvortrag
MIRP
Map Information
Routing Protocol
Arndt Oberhöffken
28.6.2004

## Slide 2: Inhalt
Problemstatement
Lösungsansatz
  Contention Based Forwarding
  MIRP Idee
    Knotentypen
    Kreuzungsparameter
Simulationen
Zusammenfassung & Ausblick
Notes: NODE = Fahrzeug = Netzwerkteilnehmer !!!

## Slide 3: Problem Statement
Bisherige positionsbasierte Routingalgorithmen sind nicht für City-Szenarien entworfen
Non-Greedy Situationen stellen ein Problem dar
Stadtbereiche besitzen eng vermaschte Straßennetzwerke

## Slide 4: MIRP
Abstraktion:
Straßen als physikalische Verbindung, wenn genug Teilnehmer die Straße befahren, dass eine Weiterleitung zur nächsten Kreuzung erfolgreich ist.
Kreuzungen als Knotenpunke zwischen den Straßenabschnitten bekommen eine besondere Bedeutung, da sie Wissen über die Link States sammeln und verbreiten.

## Slide 5: Berlin Neukölln
MIRP
CBF
Straßenzüge repräsentieren Links, die „up“ oder „down“ sein können, je nachdem, ob genug Fahrzeuge diese gerade befahren, i.e. ein Linkstate Paket das andere Ende erreicht
Kreuzungen verwalten diese Linkstate Informationen (3 Hop Reichweite), hier wird entschieden, welchen Weg die Pakete nehmen sollten

## Slide 6: Contention Based Forwarding CBF
Keine Beacons
Empfänger „entscheidet“
Greedy mit automatischer Unterdrückung möglicher anderer Weiterleiter in Reichweite anhand der Packet ID

## Slide 7: MIRP
MIRP unterteilt die Teilnehmer in 3 Arten
0 - Kreuzungsfahrzeuge, im Status Slave
1 - Straßenfahrzeuge, nicht in Reichweite einer Kreuzung
2 - Kreuzungsfahrzeuge, im Status Master
Fahrzeuge gelten als Kreuzungsfahrzeuge, wenn sie einen gewissen Abstand zum Mittelpunkt unterschreiten (r = 7 Meter im Kommenden).

## Slide 8: MIRP Junction Node - Slave
Standard Zustand bei Ankunft in Kreuzung
Nehmen nicht direkt an der Weiterleitung teil
Übernehmen in letzter Instanz CBF Weiterleitung der Streetnodes, sollte kein Kreuzungs-Master antworten

## Slide 9
Slave-Ursprungspakete werden zum Master der Kreuzung weiter gegeben
  Besseres Umgebungswissen

## Slide 10
Übernahme der CBF Grundidee, dass der Empfänger an Hand seiner Eignung entscheidet, ob er an dem Weiterleitungsprozess teilnimmt
Weiterleitung der Pakete von Kreuzung zu Kreuzung mittels des CBF Contention Prinzips
Da die Breite der Straße << Funkreichweite werden Paketduplikate auf Grund von mehreren von einander unbemerkten Weiterleitern unmöglich

## Slide 11: MIRP Streetnode
Bei Paketursprüngen werden die Pakete zur Wegewahl an die angrenzende Kreuzung geschickt, die näher am Ziel liegt.
Der dortige Master kann bessere Routing Entscheidungen treffen
source
destination
Y
X
ID
n
ID

## Slide 12: MIRP Junction Node - Master
Jede Kreuzung mit mindestens einem Fahrzeug soll genau einen Master haben
Er versendet Linkstate Request & Replies zu den angrenzenden Kreuzungen
Der Empfang von Linkstate Replies, sowie Datenpakete anderer angrenzender Kreuzungen führt zu Routingtabelleneinträgen
ID | X | Y | Street ID | Junction ID at end | X | Y | Street
1 | 5900 | 0 | 104 | 4 | 5850 | 90 | 
2 | 6250 | 70 | 204 | 4 | 5850 | 90 | 
4 | 5850 | 90 | 104 | 1 | 5900 | 0 | 204…

## Slide 13: Junction Master
Slave merkt sich den Zeitpunkt des Kreuzungseintritts & aktiviert Timer
Bei Timerablauf Master@Junction (Request mit Eintrittszeit)
Versand von Linkstate Paketen an die angrenzenden Kreuzungen
Der Empfang von Linkstate Replies, sowie Datenpakete anderer angrenzender Kreuzungen führt zu Routingtabelleneinträgen

## Slide 14: Junction Master
Notes: Datenbankabfrage

## Slide 15: Junction Master
Datenbankübergabe bei Leaving Master
  LM_ADV Paket „an“ Kreuzung
  Slaves antworten nach Timerablauf proportional zu deren Ankunftszeit in der Kreuzung
  Datenaustausch zwischen „erstem“ Slave und Master

## Slide 16: Berlin Neukölln
Verwendet wurde ns-2 in Version 2.1b8
Die Fleetnet Verkehrsflussdaten kommen von Daimler-Chrysler. Sie wurden auf einer Nachbildung von Berlin Neukölln berechnet.

## Slide 17: Kreuzungsteilnehmer
Je nach Kreuzungsradius verändert sich die Anzahl der Fahrzeuge, die Kreuzungsstatus haben
Ein zu großer Wert erhöht die Dislokation des Masters vom Kreuzungsmittelpunkt
Ein zu geringer Wert könnte bedeuten, dass Kreuzungen über gewisse Zeiträume unbesetzt sind und somit keinerlei Routinginformationen gesammelt werden, bzw. gerade gesammelte wieder verloren gehen
Die Aufenthaltsdauer der Fahrzeuge und somit die Notwendigkeit Datenbankpakete zu übertragen, hängt ebenfalls vom Radius ab

## Slide 18: MIRP

## Slide 19: Results
Null
MAC
Null
MAC
Null
MAC

## Slide 20: MIRP

## Slide 21: MIRP
Null
MAC
Null
MAC
Null
MAC
250m Funk

## Slide 22
Known Problems

## Slide 23: Ausblick
Gleichberechtigte Kreuzungsteilnehmer, die z.B. nach Aufenthaltsdauer entscheiden, wer weiterleitet
Notes: Vorher empfohlene Weiterleitung über eine Kreuzung hinaus, wenn eine Wegewahl bereits getroffen wurde, ermöglicht ein Überspringen der Kreuzungen

## Slide 24: Verabschiedung
Vielen Dank für Ihr Interesse

## Slide 25: The delayed Slave
M
S
Slave befindet sich in genauer Funkreichweite
Dadurch würde dieser ohne Verzögerung senden und einen möglichen Master stören
verzögern des Slaves um Kreuzungsradius
Notes: Bisherige positionsbasierte Routingalgorithmen wurden nicht für Stadtszenarien entworfen

## Slide 26: Delayed Slave
  t = T• (1– p) t = Verzögerung, T = max. Verzögerung, p = Fortschritt → Ziel, p є [0,1];
p = (d(Ziel, Quelle) – d(Ziel, Nächster))/r
d = Entfernung(A→B),
r = Funkreichweite
Notes: Techpoint runterladen benutzen